Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2002. (IV. 15.) KT. rendelete

Pilisborosjenő Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről.

/Egységes szerkezetben a 20/2002.(XII. 31.), 9/2004.(III.15.), 20/2004.(IV.15.),

34/2004. (VIII.15.); 49/2004.(XII.31.),

a 15/2005.(VIII.15.), KT. sz. helyi rendelettel, és a 17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelettel/

(Együtt alkalmazandó a 20/2005. (IX.12.) Kt. számú rendelettel és annak 11/2008. (XI.28.) Kt. számú módosításával)

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (3) c) pontjában foglalt hatáskörében eljárva Pilisborosjenőnek az Étv. 13. § szerint a szabályozási előírásokat szövegesen tartalmazó Helyi Építési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja, és jóváhagyja a Szabályozási Tervet:

## A rendelet hatálya

1. §

/1/	Jelen előírások hatálya Pilisborosjenő község igazgatási területére terjed ki.

/2/ A rendelet az Étv. 12.§ (6) bekezdése szerint együtt alkalmazandó az 1. és az 5. számú mellékletét képező Szabályozási Tervekkel, a 038., 030., 022. hrsz területek kivételével.

Jelen rendelet, kötelezően alkalmazandó mellékleteit a következő felsorolás tartalmazza:

| melléklet száma: | tervlapok címe: | tervlapok jele: | méretarány: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet | Szabályozási terv – Belterület | B | M 1:2 000 |
| 2. melléklet | Szabályozási terv - Külterület | 1-9 | M 1:2 880 |
| 3. melléklet | 013 hrsz-ú ingatlanok Szabályozási Terv |  | M 1:2 000 |
| 4. melléklet | Lazarét és környéke Szabályozási Terv |  | M 1:3 000 |
| 5. melléklet | Szabályozási tervi módosítás a Budai út menti 013/24hrsz, 013/26hrsz, 013/32-35hrsz-ú földrészletre | SzTm-1 | M 1:1 000 |

A rendelet előírásait és a fenti mellékleteket együtt kell alkalmazni.

## Az előírások alkalmazása

2. §

Az 1. §-ban meghatározott területen területet felhasználni, létesítmények elhelyezésére telket, építési területet, építési övezetet kialakítani, általában bármely létesítményt elhelyezni, valamint ilyen célra építésügyi hatósági engedélyt kiadni csak az Étv-nek, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. sz. rendeletnek (OTÉK), a 46/1997 (XII. 29.) KTM sz. rendeletnek, az általános érvényű egyéb rendelkezéseknek és hatósági előírásoknak, valamint a jelen szabályzat és a szabályozási terv rendelkezéseinek megfelelően, ezek együttes alkalmazásával szabad.

## Településszerkezet, terület-felhasználás

3. §

/1/	A település igazgatási területe bel- és külterületből áll, amely területeket a belterületi határvonal választja el.

/2/	A település igazgatási területe - függetlenül attól, hogy bel-, vagy külterület - építési szempontból

a)	beépítésre szánt (beépített, vagy további beépítésre kijelölt), és

b)	beépítésre nem szánt

területekre tagozódik.

## A szabályozás elemei

4. §

/1/	A szabályozási terven jelölt szabályozási vonalak kötelező jellegűek, melyeket a területek rendeltetésszerű felhasználása, a telekalakítás és a létesítmények elhelyezése során be kell tartani.

/2/	A szabályozási terven jelölt, a területfelhasználási egységek, az azokon belüli építési övezetek, illetve övezetek határát jelző vonalak kötelező jellegűek, melyeket a területek rendeltetésszerű felhasználása, a telekalakítás és a létesítmények elhelyezése során be kell tartani.

/3/	A Szabályozási Terven jelölt irányadó telekhatárokat telekalakítási terv alapján lehet pontosítani, illetve megváltoztatni.

/4/	Azoknak a településszerkezeti terv szerinti fejlesztendő területeknek a határát, amelyekre - a beépítésre szánt területekhez való sorolás szándéka esetén - az Étv. 12. § 2. a) pontja alapján szabályozási tervet kell készíteni, jelen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A jelölt területhatárok tájékoztató jellegűek, azok akkor és olyan módon lépnek hatályba, ha a fentiek szerint a Képviselő testület a konkrét területhatár megjelölésével a szabályozási terv elkészítéséről határoz, szükség szerint rendeletet alkotva az Étv. 21. § szerinti változtatási tilalom elrendeléséről is.

/5/

/5/

## Belterületi határ

5. §

/1/	Pilisborosjenő belterületének határát a település Szabályozási Terve tünteti fel.

/2/

/3/

/4/

/5/

/6/	Az egyes fejlesztési területek esetében – a már belterületbe vont területeken kívül – a bevonás sorrendjét a településszerkezeti tervben foglaltak figyelembe vételével a képviselő-testület határozatban állapítja meg.

## A létesítmények elhelyezésének és a területek kialakításának általános szabályai

6. §

/1/	Az egyes létesítmények elhelyezésére építési telket, vagy építési területet kell kialakítani, azok méreteit a szabályozási tervnek, valamint a jelen előírásoknak megfelelően, illetve az adott létesítményekre vonatkozó általános érvényű hatósági előírásoknak, az OTÉK és az illetékes szakhatóságok előírásai alapján kell megállapítani.

/2/	A település területén építésügyi hatósági engedély az országosan érvényes, mindenkor hatályos jogszabályok betartásával, a jelen szabályzatban foglaltaknak és a Szabályozási Tervnek megfelelően adható.

/3/	Valamennyi építési övezetben, illetve övezetben elhelyezhetők

a)	a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a vonatkozó külön jogszabályok keretei között,

b)	a köztárgyak (közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen álló, a településképbe illeszkedő művészeti, kegyeleti, szobor, emlékmű, díszkút, szökőkút, közvilágítási közlekedésirányítási, hírközlési, postai, kertészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor),

c)	a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló építmények, az üzemi jellegűek kivételével,

d)	a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló építmények,

e)	a távközlés és műsorszórás építményei, az épített és a természeti-táji környezethez illeszkedő módon,

f)	a nyilvános illemhelyek és hulladékgyűjtők.

/4/	A település beépítésre szánt területein a telkek beépítésénél teljes közműellátás biztosítandó, a beépítésre nem szánt területein az ingatlanok beépítésénél részleges közműellátás biztosítandó.

/5/	A település területén, a régészeti lelőhellyel érintett telkeken , földmunkával járó építésről az illetékes régészeti hatóságot értesíteni kell.

/6/	Építmények a beépítésre szánt területeken általában az egyes építési övezetekben meghatározott beépítési mód szerint helyezhetők el, az OTÉK-ben foglalt, az elő, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok szerint. Az ettől eltérő szabályokat az egyes építési övezetek részletes szabályai tartalmazzák.

/7/	A település beépítésre nem szánt övezeteiben önálló hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet, és reklám, cég, vagy címtábla táj- és településkép-védelmi okból nem létesíthető.

/8/	A beépítésre szánt területeken a hirdetési és reklámcélú építményrész, ilyen szerkezet, reklám-, cég-, vagy címtábla az épületek homlokzatán, vagy kerítésén létesíthető, legfeljebb 3,0 m2 felülettel, úgy, hogy kisebb oldalmérete az 1,0 m-t nem haladhatja meg. Saroktelkek kerítésein nem helyezhetők el reklámcélú szerkezetek a közlekedésbiztonsági belátási-háromszögbe eső szakaszokon.

/9/	A település területein az ingatlanok határvonalán létesíthető kerítések legfeljebb két méter magasak lehetnek, a lábazat magassága sehol sem haladhatja meg a közterület terepszintjétől, vagy – ha az építkezés előtt kialakult terepszint-különbségek indokolják, kivételesen – a magasabb terepszinttől mért 1,0 m-t, e fölött az átlátást gátló szerkezetek aránya legfeljebb a felület 80 %-át teheti ki. Saroktelkek kerítésének lábazata a magasabb terepcsatlakozásnál is legfeljebb 0,6m lehet a teleksaroktól számított 5m-5m-es sávban, a lábazat feletti rész átláthatósága legalább 80%-ban biztosítandó..

/10/	A település területén nyúlványos (ú.n. nyeles) telkek kialakítása során

a)	a teleknyúlvány (nyél) szélessége legalább 3,00 m,

b)	a teleknyúlvány (nyél hosszúsága legfeljebb 50,0 m lehet,

c)	a kialakítható telekterület, és a beépítettség számítása során a teleknyúlvány (nyél) területét nem szabad számításba venni.

/11/	A védett településszerkezethez tartozó területen nyeles telkek nem alakíthatók ki.

/12/	A szintterületi mutató a szabályzat előírásai között a valamennyi építményszint bruttó alapterülete összegének és a telek területének hányadosából képzett mutatószámot jelenti. A számítás során a pinceszintnek minősülő, valamint az 1,90 m-nél kisebb szabad belmagasságú területeket figyelmen kívül kell hagyni.

/13/	A település területén a terepszint alatti létesítmények kiterjedése - az e rendelet 39. § /2/ bekezdésében foglalt pince kivételével - legfeljebb 25 %-kal lehet nagyobb, mint az adott építési övezet előírásai szerint az adott telek területére előírt legnagyobb beépítettség, a terepszint felett be nem épített födémfelület kertszerűen alakítandó ki.

/14/

/15/	A legkisebb ültetési (növénytelepítési) távolság az ingatlan határától:

a)	a beépítésre szánt területeken:

szőlő, valamint 3 m-nél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény) esetében 0,50 m,

3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 m,

3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, vagy bokor (pl. élősövény) esetében 2,00 m;

b)	a beépítésre nem szánt területeken:

gyümölcsfa-iskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizke, és málnabokor esetében 0,80 m,

minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró, stb.) esetében 2,00 m,

birs, naspolya, birsanyagra oltott körtefa esetében 2,50 m,

törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében 3,50 m,

vadalanyra oltott alma- és körtefa, továbbá kajszifa esetében 4,00 m,

cseresznyefa esetében 5,00 m,

dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében 8,00 m.

## Beépítésre szánt területek

7. §

/1/	A település beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege szerint

a)	lakó-,

b)	vegyes,

c)	gazdasági,

d)	üdülő,

e)	különleges területekre tagozódnak.

/2/	A Duna-Ipoly Nemzeti Park határán a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében védőövezetet kell kijelölni. A védőövezet Pilisborosjenő területén a Nemzeti Park határán lévő 100 méteres sávra, vagy ennél nagyobb telek esetén legalább egy telekméretű sávra terjed ki. A védőövezeten belül bármely építési engedélyezési eljárásba a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát véleményező szakhatóságként be kell vonni.

/3/	A terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke a lakó, a KG, a vegyes- és az üdülőterületeken 1,00 m. A lakóterületen a rézsű és a támfal magassága a rendezett terepszinttől mért 1,0 m-t nem haladhatja meg, kivéve az épületek legalsó szintjén elhelyezett gépjárműtárolóhoz vezető lejárókat, ahol a terepvonal által indokolt esetben a támfal 1,0 m-nél magasabb is lehet. A terep megváltoztatása csak tereprendezési terv alapján, és olyan módon valósítható meg, hogy az ne járjon bizonyítható hátránnyal a szomszédos telek használatára.

/4/	A 10 %-nál nagyobb lejtésű telek esetén az építési engedély kérelem mellékleteként a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 5. § (2) pontjában foglalt helyszínrajzot, továbbá a (3) pontban foglalt tereprendezési tervet új épületek, valamint meglévő épület kibővítése esetén is be kell adni, a tereprendezési terv esetében az eredeti és a végleges állapotot külön-külön tervlapon kell feltüntetni.

### Lakóterületek

8. §

(1)	A lakóterületek

a)	KEL1 = Lke1 kertvárosias lakóterület

b)	KEL2 = Lke2 kertvárosias lakóterület

c)	KEL3 = Lke3 kertvárosias lakóterület

d)	KEL4 = Lke4 kertvárosias lakóterület

e)	KEL4-T = Lke4-T kertvárosias lakóterület

f)	KEL5 = Lke5 kertvárosias lakóterület

g)	Lke-6 kertvárosias lakóterület

h)	FL falusias lakóterület

építési övezetekbe tartoznak.

/2/	A lakóterületeken egy telken legfeljebb két épület helyezhető el, az egyéb vonatkozó előírások betartásával, ezek közül egy szolgálhat lakás céljára.

#### Kertvárosias lakóterületek (KEL)

9. §

/1/	A kertvárosias lakóterület elsősorban laza beépítésű, kertes - főként családi házas - lakóépületek elhelyezésére szolgál. A kertvárosias lakóterületeken elhelyezhető legfeljebb kétlakásos lakóépület – a KEL4-T építési övezet kivételével, ahol legfeljebb négy lakásos épület építhető –, a helyi lakosság közvetlen, ellátását, kereskedelmi, alapvető szolgáltató, vendéglátó épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. Elhelyezhető továbbá - kivételesen - a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény, sportépítmény, valamint a megengedett lakásszámot meg nem haladó vendégszobaszámú egyéb kereskedelmi szálláshely épület is, szabadon álló, illetve - ha a meglévő építési telek másként nem lenne beépíthető - oldalhatáron álló beépítéssel.

/2/	A kertvárosias lakóterületeket a szabályozási terven feltüntetett KEL és Lke felirat jelzi.

/3/	A kertvárosias lakóterületekhez tartozó övezetekben a melléképítmények közül a kerti építmények, terepszint alatti építmények, hulladéktartály-tároló, kirakatszekrény és közmű-becsatlakozás építménye helyezhető el.

/4/	A kertvárosias lakóterületen elhelyezésre kerülő épületnek az utcavonalra merőleges irányú mérete nem haladhatja meg a 25,0 m-t.

/5/	A kertvárosias lakóterületeken – ha az építési övezet előírásai máként nem rendelkeznek - a legkisebb építménymagasság lakóépületeknél 3,0 m, egyéb épületeknél 2,5 m, a legnagyobb építménymagasságot az egyes építési övezetek részletes előírásai tartalmazzák.

/6/ A kertvárosias lakóterületi építési övezetekben a 10%-nál nagyobb átlagos lejtésű telkek esetében az előkert mérete 0,0m, a közterületi telekhatár felőli 5,0 m-es sávban csak garázs helyezhető el.”

KEL1 kertvárosias lakóterület

10. §

/1/	A hagyományos kertvárosias lakóterület övezetbe a település kialakult, tervezetten, szabályozottan létrejött kertvárosias lakóterületei tartoznak.

/2/	A KEL1 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	0,5 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		30 %;

c)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a;

d)	Legkisebb kialakítható telekterület 	720 m2;

e)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m;

f)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m,

g)	Legnagyobb építménymagasság 	6,0 m.

/3/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/4/	Az övezetben a rendelet hatálybalépésekor osztatlan közös tulajdonban lévő telkei a hatálybalépéskor fennálló tulajdonarányoknak megfelelően legfeljebb egy alkalommal megoszthatók, ilyen esetben a kialakult viszonyoknak megfelelően, a /2/ e, f. pontokban foglaltaknál kisebb telek kialakítása is engedélyezhető.

/5/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az állattartás szabályairól szóló 4/1994. (II. 15.) KT sz. rendeletnek és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően építhető.

KEL2 kertvárosias lakóterület

11. §

/1/	A KEL2 kertvárosias lakóterület övezetbe a település eredetileg hétvégi házas, vagy zártkert jellegű, jelenleg átalakuló családi házas kertvárosias lakóterületei tartoznak.

/2/	A KEL2 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	0,25 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		15 %

c)	Az 5,0 m legnagyobb építménymagasságon belül az épület völgy felőli homlokzatfelületének (homlokzatfelületeinek) magassága nem haladhatja meg az OTÉK 1. sz. melléklet 23. pontja szerint számított 6,0 m-t. Ha a telek lejtése legalább 20 %, az építménymagasság legnagyobb mértéke 5,5 m, ezen belül a völgy felőli homlokzat legnagyobb magassága 6,5 m, a legkisebb homlokzatméret sehol sem lehet kevesebb 3,0 m-nél.

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	1000 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/3/	Az építési övezetnek az 5,00 m szélességet el nem érő magánútjairól megközelíthető telkei esetében telekalakítási, építési és fennmaradási engedély csak a megközelítést biztosító közlekedési terület legalább 5,00 m-re kiszélesítése után adható.

/4/	Az építési övezet azon telkein, ahol a megközelítés magánútról megoldott, az előkert legkisebb mérete 3,00 m.

/5/	A telkek zöldfelületein 150 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/6/	Az övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos telkein be nem építhető terület az építési telek Nemzeti Park határától számított, arra merőleges méretének 1/3-a, de legalább 10 m. E területen sem épület, sem melléképítmény nem létesíthető. E szabálytól eltérni a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakvéleménye alapján lehet.

/7/	Az övezetben a völgy felőli homlokzaton csak lekontyolt tetőidom engedélyezhető.

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem létesíthető.

KEL3 kertvárosias lakóterület

12. §

/1/	A családi házas kertvárosias lakóterülethez a település tartalék lakóterületein tervezett olyan kertvárosias lakóterületek tartoznak, amelyeken a tulajdonviszonyok és a társadalmi igények a nagytelkes telekosztást nem indokolják.

/2/	A KEL3 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a) Szintterületi mutató legfeljebb 0,35m²/m²

b) Legnagyobb beépítettség        20%.

c)	Az 5,0 m legnagyobb építménymagasságon belül az épület völgy felőli homlokzatfelületének (homlokzatfelületeinek) magassága nem haladhatja meg az OTÉK 1. sz. melléklet 23. pontja szerint számított 6,0 m-t

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	800 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/3/	A telkek zöldfelületein 150 m˛-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/4/	Az övezetben a lejtő felőli homlokzaton csak lekontyolt tetőidom engedélyezhető.

/5/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az állattartás szabályairól szóló hatályos helyi rendeletnek és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően, de csak kedvtelési, vagy saját fogyasztási célból tartott állatok számára létesíthető.

/6/  Az építési övezetben, ha a szomszédos közlekedési és közműelhelyezési területek szélessége nem éri el a 12,0 m-t, az előkert legkisebb méretét úgy kell megválasztani, hogy annak mérete a 12,0 m , és a közterület tervezett szélessége különbségének felével nagyobb legyen az OTÉK-ban előírt minimumnál.

/7/ A szabályozási terven jelölt utcákban előnevelt faiskolai „útsorfa” minőségű fákból fasor telepítendő, maximálisan 8-8 méter tőtávolsággal. A fák öntözési lehetőségéről gondosodni kell.

/8/ Az építési övezetben az előkertek területének minimum 80%-át zöldfelületként kell kialakítani. Legalább közepes lombkoronát fejlesztő fák ültetése kötelező. Az övezet 10 m-t meg nem haladó szélességű közterületein a kétoldali fasor létesítése nem kötelező.”

KEL4 kertvárosias lakóterület

13. §

/1/	A nagytelkes kertvárosias lakóterülethez a település olyan lakóterületei tartoznak, ahol a legkisebb kialakítható telekméret legalább 1500 m2. Az építési övezetben lakóépületek csak szabadon álló beépítéssel létesíthetők.

/2/	A KEL4 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	0,25 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		15 %

c)	Legnagyobb építménymagasság	5,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	1500 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 20 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/3/	A /2/ f) pontban említett telekszélességet általában a telek közút, vagy magánút felőli határán kell mérni. Ez alól kivételt jelentenek a zsákutcák végén kialakított, nem párhuzamos oldalhatárú telkek, ahol a telekszélesség a telekmélység felénél az utcai határvonallal párhuzamosan mért értéket jelenti.

/4/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/5/	Az övezetben a magas tetők hajlásszöge 20-30 fok közötti lehet.

/6/	Az övezetnek a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal határos telkein be nem építhető terület az építési telek Nemzeti Park határától számított, arra merőleges méretének 1/3-a, de legalább 10 m. E területen sem épület, sem melléképítmény nem létesíthető. E szabálytól eltérni a Duna-Ipoly Nemzeti Park szakvéleménye alapján lehet.

/7/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem létesíthető.

KEL4-T kertvárosias lakóterület

14. §

/1/	A nagytelkes kertvárosias társasházas lakóterülethez a település olyan lakóterületei tartoznak, ahol a legkisebb kialakítható telekméret legalább 2000 m2, és – a 9. §-ban foglaltaktól eltérően – legfeljebb 4 lakásos lakóépületek létesíthetők, szabadon álló beépítéssel

/2/	A KEL4-T építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

- Szintterületi mutató legfeljebb 		0,45 m2/m2

- Legnagyobb beépítettség 		15 %

- Legnagyobb építménymagasság	6,0 m

- Legkisebb zöldfelületi arány a telek 	70 %-a

- Legkisebb kialakítható telekterület 	2000 m2

- Legkisebb kialakítható telekszélesség 	30 m

- Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 			30 m

/3/	A /2/ f) pontban említett telekszélességet általában a telek közút, vagy magánút felőli határán kell mérni. Ez alól kivételt jelentenek a zsákutcák végén kialakított, nem párhuzamos oldalhatárú telkek, ahol a telekszélesség a telekmélység felénél az utcai határvonallal párhuzamosan mért értéket jelenti.

/4/	Az övezetben a magas tetők hajlásszöge 20-30 fok közötti lehet.

/5/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/6/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem építhető.

KEL5 kertvárosias lakóterület

15. §

/1/	A KEL-5 kertvárosias lakóterület övezetbe a település szabályozottan létrejött, a meglévő üdülőterületek átalakulásával továbbalakuló kertvárosias lakóterületei tartoznak.

/2/	A KEL5 építési övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	0,25 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		15 %;

c)	Legnagyobb építménymagasság	5,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a;

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	720 m2;

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m;

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m,

/3/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/4/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem létesíthető.

/5/	Az övezetbe sorolt területen, építési engedély, az elfogadott szabályozási terven meghatározattak szerint adható, ha a területen a 5.§.(4) bekezdésében foglaltak alapján - közművek kiépítése, használatba vétele, üzembe helyezése - és az ingatlanok belterületbe vonásának földhivatali bejegyzése jogerősen megtörtént.

/6/	Amennyiben a terület belterületbe vonása a szabályozási tervre vonatkozó rendelet kihirdetése napját követő három éven belül nem valósul meg, úgy építési engedély csak, – a korábban érvényben lévő -  MK övezetre vonatkozó (41.§) előírások alapján adható.

15/A. §

(1) Az Lke-6 jelű kertvárosias lakó építési övezetben:

a) legfeljebb 1db épületben, legfeljebb 2 rendeltetési egységet magában foglaló csak lakó funkciójú épület helyezhető el.

b) Az övezetben állattartó épületrész nem létesíthető.

c) Telken belül lakásonként 2 gépkocsi elhelyezését kell biztosítani, a főépület részeként kialakított gépkocsi tárolóban, vagy a kert részeként kialakított parkoló felületen.

(2)	A Lke-6 építési övezet paraméterei a következők:

a)	Az övezet beépítési módja				szabadon álló

b)	Legnagyobb beépítettség terepszint felett				25 %;

c)	Legnagyobb beépítettség terepszint alatt		 		 0%

d)	Legnagyobb építménymagasság				  6,5 m

e)	Legkisebb kialakítható telekterület				720 m2;

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség				16 m;

f)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek				50 %-a,

g)	Építhető szintek száma legfeljebb 				  2

(3) Az építési övezetben kialakítandó telkek beépítésekor a lakóutcák felöli előkert 5 m, a Budai út irányából 15m, az oldalkert 3,5 m, a hátsókert 8,5 m.

a) Kerti építményt, a terasz és a kerti szabadlépcső kivételével, csak építési helyen belül lehet helyezni.

(4) Az építési övezetben épületlezárás vegyes tetővel is megvalósítható, a magastető tetőhajlása legfeljebb 15-30° között lehet.

a) Az építési övezetben megengedett tetőfedés anyagai: cserép, természetes pala, fazsindely, korszerű tetőfedő anyagok. Nem alkalmazható a kavicsolt lemezfedés, a bitumenes zsindely és felületkezelés nélküli alumínium lemez, nádfedés. A tetőfedés színei csak a természetes építőanyagok színeivel megegyező színekben alkalmazhatók.

b) Az övezetben csak egyszerű tető alkalmazható, toronyszerű kiemelés nem létesíthető. Álló tetőablak, tetőfelépítmény külső vetületi hossza nem haladhatja meg a tetőfelület külső vetületi hosszának 1/3-t.

c) Az épületek homlokzati felülete legalább 40%-ban vakolt legyen, homlokzatburkolásra alkalmazható anyagok a homlokzati felület legfeljebb 60%-án: tégla, természetes kő, műkő, látszóbeton, korszerű burkoló anyagok a természetes építőanyagok színeiben.

d) Az övezetben pince, terepszint alatti épületrész, terepszint alatti építmény, bekötő közművezetékek kivételével, nem létesíthető.

e) Az épületek statikai és akusztikai tervezésénél figyelemmel kell lenni a gyorsforgalmi út útépítési technológiájából fakadó kedvezőtlen hatásokra (rezgés, zaj).

(5) A telkek zöldfelületein, 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítendő a használatba vétel idejéig. A Budai út mentén, a szabályozási terven jelölt telekrészeken, a Budai úti közterületi telekhatártól számított 15m széles előkertben a meglévő növényállomány megőrzendő, vagy háromszintes zöldfelület (gyep, cserje, lombkorona szint) alakítandó ki. Az előkertben a tereplejtés nem változtatható meg, burkolt felület nem létesíthető.

#### FL falusias lakóterület

16. §

/1/	A falusias lakóterület lakóépületek, mező- és erdőgazdasági építmények, továbbá a helyi lakosságot, szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmények elhelyezésére szolgál.

/2/	A falusias lakóterületeket a szabályozási terven feltüntetett FL felirat jelzi.

/3/	Az övezet telkein az építési helyet a zártsorú beépítés szabályainak megfelelően kell meghatározni. Ettől eltérni a kialakult viszonyoknak megfelelően akkor lehet, ha a szomszédos két épület legalább egyikének beépítési módja nem zártsorú, ekkor az építési hely szomszéd beépítési módjával megegyezően is meghatározható.

/4/	A falusias lakóterületen elhelyezhető lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, de egy telken legfeljebb két épület létesíthető, melyből az egyik lehet lakóépület.

/5/	A falusias lakóterületen az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	0,5 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		30 %

c)	Legkisebb-legnagyobb építménymagasság lakóépületnél 3,5-5,0 m között, egyéb épületnél 2,5-3,0 m között lehet

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 	40 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	720 m2

f)	Legkisebb-legnagyobb kialakítható telekszélesség 						16-30 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/6/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/7/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az állattartás szabályairól szóló helyi rendelet, és a vonatkozó hatályos állategészségügyi előírások betartása esetén építhető.

/8/	Az övezetben a melléképítmények közül kerti építmények, terepszint alatti építmények, hulladéktartály-tároló, kirakatszekrény és közmű-becsatlakozás építménye helyezhető el.

### Vegyes terület

17. §

/1/	A vegyes terület lehet

a)	településközpont vegyes és

b)	központi vegyes terület.

/2/	A vegyes területek építési övezeteinek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

#### Településközpont vegyes terület - TV építési övezet

18. §

/1/	A településközpont vegyes terület lakó és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sport építmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

/2/	A településközpont vegyes építési övezetet a szabályozási terven feltüntetett TV felirat jelzi.

/3/	A településközpont vegyes területen elhelyezhető lakóépület, igazgatási épület, irodai, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület (a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges), egyházi, kulturális, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, valamint - kivételesen - környezeti és településképi szempontból nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

/4/	A településközpont vegyes övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

/5/	Az övezetben a hagyományos faluképhez illeszkedő zártsorú, beépítés kötelező, ettől eltérő beépítés csak a kialakult viszonyok alapján engedélyezhető akkor, ha mindkét szomszédos telek nem zártsorúan épült be.

/6/	A településközpont vegyes övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	1,0 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		50 %

c)	Legkisebb építménymagasság 3,5 m, a legnagyobb építménymagasság 6,0 m, a csak lakóépületet tartalmazó telkek esetében 5,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 30 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	720 m˛

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 16 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/7/	A telkek zöldfelületein 100 m2-enként 1-1 db nagyméretű lombos fa telepítése a használatba vételi engedély feltételét képezi.

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület az állattartás szabályairól szóló helyi rendeletnek megfelelően, a hatályos állategészségügyi szabályok betartásával, de csak kedvtelési, vagy saját fogyasztási célból tartott állatok számára lehetséges.

#### Központi vegyes terület - KV építési övezet

19. §

/1/	A központi vegyes terület elsősorban központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági épületek elhelyezésére szolgál.

/2/	A központi vegyes övezetet a szabályozási terven a KV felirat jelöli.

/3/	A központi vegyes övezetben általában szabadon álló beépítéssel elhelyezhető igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató, kulturális épület, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások.

/4/	Az övezetben nem helyezhető el önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

/5/	A központi vegyes övezetben az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 	1,0 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		35 %

c)	Legkisebb-legnagyobb építménymagasság 3,0-9,5 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 	2000 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 25 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/6/	Az övezetben a sportpályák területe (a gyepes pálya kivételével) nem számítható be a kötelezően kialakítandó zöldfelület területébe.

/7/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem építhető.

### Gazdasági terület

20. §

/1/	A gazdasági terület elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

/2/	A gazdasági terület lehet

a)	kereskedelmi, szolgáltató terület,

b)	ipari terület.

#### Kereskedelmi, szolgáltató terület - KG építési övezet

21. §

/1/	A kereskedelmi, szolgáltató terület nem jelentős zavaró hatású, elsősorban üzleti tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál, általában szabadon álló beépítéssel.

/2/	A kereskedelmi, szolgáltató területet a szabályozási terven KG felirat jelöli.

/3/	A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

a)	mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b)	a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb 1 lakás, az adott épület szintterületének legfeljebb 50 %-án,

c)	igazgatási, egyéb irodaépület,

d)	parkolóház, üzemanyagtöltő,

e)	sportépítmény.

/4/	A kereskedelmi, szolgáltató övezetben az OTÉK-ban előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

a)	egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

b)	egyéb közösségi szórakoztató épület.

/5/	Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató 			0,3-1,0 m2/m2

b)	Legkisebb-legnagyobb beépítettség 15-35 %

c)	Építménymagasság 			3,0-7,5 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a

e)	Legkisebb és legnagyobb kialakítható telekterület 3000-10.000 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m

/6/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/	Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem építhető.

#### Egyéb ipari terület - IG építési övezet

22. §

/1/	Az egyéb ipari terület olyan üzleti célú ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények szabadon álló beépítéssel való elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

/2/	A település területén jelentős mértékű zavaró hatású iparterület nem létesíthető, tehát a jelentős mértékű zavaró hatású - zajos, bűzös, veszélyes - ipari tevékenységek számára, mint az állati fehérjegyártó, komposztáló, vagy más különlegesen bűzös fertőző, vagy robbanásveszélyes anyaggal kapcsolatos üzemi, illetve tároló tevékenység folytatása számára terület nem alakítható ki. A településen az ipari területek csak az OTÉK szerinti ”egyéb ipari terület” területfelhasználási módhoz tartozhatnak.

/3/	Az építési övezetet övezetet a szabályozási terven az IG felirat jelöli.

/4/	Az IG építési övezetben az OTÉK-ban előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

a)	a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló egy lakás,

b)	egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek.

/5/	Az egyéb ipari területen az alábbi fő mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató 		0,3-1,0 m2/m2 között

b)	Legnagyobb beépítettség 		35 %;

c)	Építménymagasság 		2,5-9,0 m;

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 30 %-a;

e)	Kialakítható telekterület 	3000-20.000 m2 között;

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 30 m;

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret) 	30 m.

/6/	Az építési övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/	Az IG építési övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/8/	Az IG építési övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épület nem építhető.

### Üdülőterület

23. §.

/1/	Az üdülőterület lehet

- üdülőházas üdülőterület (ÜÜ építési övezet)

- üdülőházas üdülőterület a lovas turizmus számára (ÜÜ-L építési övezet).

#### Üdülőházas üdülőterület - ÜÜ építési övezet

24. §

/1/	Az építési övezet az OTÉK 22 § (1) pontjában foglalt létesítmények elhelyezésére szolgál.

/2/	Az üdülőházas üdülőövezetet a szabályozási terven az ÜÜ felirat jelöli.

/3/	Az övezetben szabadon álló beépítési móddal a /1/ pontban foglalt létesítmények részeként szállás, kereskedelmi, vendéglátó épületek, és az azokat kiegészítő építmények építhetők.

/4/	Az üdülőházas üdülőövezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Legnagyobb szintterületi mutató 	0,40 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 		15 %

c)	Legkisebb építménymagasság 3,0 m, legnagyobb építménymagasság sportlétesítmények esetében 10,0 m, egyébként 6,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 70 %-a

e)	Kialakítható telekterület 5000 m2 fölött

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

g)	Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret)	30 m

/5/	Az üdülőházas üdülőövezetben csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem létesíthető.

/6/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/	Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

/9/	Az üdülőövezetben állattartó épület - a lovas turizmust szolgáló lóistálló kivételével – nem helyezhető el.

#### Üdülőházas üdülőterület a lovas turizmus számára – ÜÜ-L építési övezet

25. §

/1/	Az üdülőházas üdülőövezetben a 24. § /1/ pontban foglaltakon belül a lovas turizmus számára olyan üdülőépületek, szállás, vendéglátó, valamint a lovas turizmus gyakorlásához szorosan hozzátartozó gazdasági célú épületek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságuk alapján az üdülési célú lovas turizmusra alkalmasak, és amelyek túlnyomóan változó vendégkör kiszolgálására szolgálnak.

/2/	Az üdülőházas üdülőövezetet a lovas turizmus számára a szabályozási terven az ÜÜ-L felirat jelöli.

/3/	Az övezetben szabadon álló beépítési móddal a /1/ pontban foglalt létesítmények részeként szállás, kereskedelmi, vendéglátó, gazdasági célú épületek, és az azokat kiegészítő építmények építhetők.

/4/	Az ÜÜ-L építési övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

- Legnagyobb szintterületi mutató 	0,40 m2/m2

- Legnagyobb beépítettség 		15 %

- Legkisebb építménymagasság 3,0 m, legnagyobb építménymagasság sportlétesítmények esetében 10,0 m, egyébként 6,0 m

- Legkisebb zöldfelületi arány a telek 50 %-a, amelybe a füvesített lovaspályák is beszámíthatók

- Kialakítható telekterület 3000-20.000 m2 között

- Legkisebb kialakítható telekszélesség 	40 m

- Legkisebb kialakítható telekmélység (az utcavonalra merőleges méret)		30 m

/5/	Az üdülőházas üdülőövezetben a lovasturizmus számára csak a terület igényei szerinti parkolók és garázsok helyezhetők el. A 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek számára parkoló vagy garázs nem létesíthető.

/6/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/7/	Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

/9/	Az üdülőövezetben állattartó épület - a lovas turizmust szolgáló lóistálló, és az ismeretterjesztést szolgáló állattartás építményei kivételével - nem helyezhető el.

### Különleges területek

26. §

/1/	A különleges területekhez azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) sajátos szabályozást igényelnek.

/2/	A különleges területek lehetnek

a)	Nagykiterjedésű sportolási célú (S)

b)	Temető (T)

c)	Nyersanyaglelőhely (bánya) (B)

d)	Hulladékkezelő - szennyvíztisztító (H) területek

#### Nagykiterjedésű sportolási célú terület - S építési övezet

27. §

/1/	A nagykiterjedésű sportolási célú terület az elsődlegesen közhasználatú, önálló földrészleten lévő sport- és szabadidő-eltöltési létesítmények építésére szolgál.

/2/	A nagykiterjedésű sportolási célú építési övezetet a szabályozási terven az S felirat jelöli.

/3/	Az övezetben szabadon álló beépítéssel, az /1/ pontban foglaltakhoz kapcsolódó

a)	sportépítmények és épületek,

b)	a sportoláshoz, szabadidő-eltöltéshez kapcsolódó kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és szállás építmények,

c)	egyéb közösségi szórakoztató épület,

d)	a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló legfeljebb egy lakás,

e)	irodaépület, valamint

f)	a létesítményekhez szükséges gépkocsitároló helyezhető el.

/4/	Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Szintterületi mutató legfeljebb 0,4 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 20 %

c)	Építménymagasság 2,7-6,0, sportlétesítményeknél legfeljebb 10,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 40 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 3000 m2

f)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

/5/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/6/	Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/7/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, e területeken az állattartás nem megengedett.

#### Temetők területei - T építési övezet

28. §

/1/	A temetőterület a temetkezés céljára szolgál.

/2/	A temetőövezetet a szabályozási terven a T felirat jelöli.

/3/	Az övezetben a temetkezés céljait szolgáló, valamint - szabadon álló beépítéssel - az azokat kiegészítő építmények, ravatalozó, kápolna, szerszámtároló, az őrzés, valamint - kivételesen - a személyzet céljára szolgáló lakás építményei helyezhetők el.

/4/	Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Legnagyobb szintterületi mutató 0,10 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 10 %

c)	Építménymagasság 		2,7-6,0 m

d)	Legkisebb zöldfelületi arány a telek 80 %-a

e)	Legkisebb kialakítható telekterület 5000 m2

/5/	A sírok által elfoglalt területet a zöldfelületi arány számításánál zöldfelületként kell számításba venni. A temető bővítésénél, létesítésénél, sírhelytábla (parcella) újra betemetésénél a temetési helyek a temető (temetőrész) területének legfeljebb 65 %-át foglalhatják el.

/6/	A temetőbejáratot, a fogadóteret, a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.

/7/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/8/	Új temető létesítése esetén a parkolóhelyeket telken belül kell kialakítani, 10 sírhelyenként legalább 1-1 parkolási hellyel;

/9/	Az övezetben személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/10/	A temetőt feltáró főbb utak mellett fasorok telepítendők, legalább 8-8 méterenként 1-1 lombos fa elhelyezésével.

/11/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, az állattartás nem megengedett.

#### Nyersanyaglelőhely (bánya) területe - B építési övezet

29. §

/1/	A bányaművelési engedéllyel rendelkező 038, 030, 022 hrsz.-ú bányaterületen a bányaművelés befejezésére vonatkozó hatósági engedély hatálybalépésének időpontjáig a B építési övezetre vonatkozó előírásokat kell betartani.

/2/	Az övezetben szabadon álló beépítési móddal

a)	a bányaműveléshez

b)	az anyagszállításhoz és

c)	az őrzéshez szükséges építmények elhelyezése

lehetséges.

/3/	Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Legnagyobb szintterületi mutató 0,10 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség 10 %

c)	Építménymagasság 		2,5-6,0 m

d)	Kialakítható telekterület 10.000-30.000 m2 között

/4/	A bányaövezet területén a határos közterületektől számított 50 m-es sávban bányaművelés nem folytatható.

/5/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, az állattartás nem megengedett.

/6/	A településen új bánya terület nem létesíthető. A településen meglévő, bányászattal érintett területek a mindenkori engedélyezett terveknek megfelelően rekultiválandók.

#### Hulladékkezelő - szennyvíztisztító terület - H építési övezet

30. §

/1/	A hulladékkezelési területek közül a településen a folyékony települési hulladékkezelés építési övezete alkalmazható

/2/	A folyékony települési hulladékkezelés építési övezetét a szabályozási terven a H felirat jelöli.

/3/	Az övezetben

a)	a szennyvíztisztítás technológiai létesítményei,

b)	a kiszolgáló személyzet szociális létesítményei, valamint

c)	az őrzéshez szükséges létesítmények

helyezhetők el.

/4/	Az övezetben az alábbi mutatók betartása kötelező:

a)	Legnagyobb szintterületi mutató 0,10 m2/m2

b)	Legnagyobb beépítettség épületekkel 10 %, a szennyvíztisztító technológiai műtárgyaival, építményeivel további legfeljebb 30 %.

A terepszint alatti, illetve a telek beépítettségének meghatározása során figyelembe nem veendő létesítményekkel a telek területének legfeljebb további 10 %-a építhető be.

c)	Építménymagasság 		2,5-5,0 m

d)	Legkisebb kialakítható telekterület 1000 m2

e)	Legkisebb kialakítható telekszélesség 40 m

/5/	A meglévő szennyvíztisztító létesítmény védőterületét a szabályozási terv tünteti fel, az alkalmazott technológia figyelembe vételével. A tervezett létesítmények, bővítések védőterületét a illetékes népegészségügyi és tisztiorvosi szerveknek az alkalmazandó kapacitás és technológia ismeretében meghozott állásfoglalása alapján kell kijelölni.

/6/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, az állattartás nem megengedett.

### A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett határértékei

31. §

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett alsó és felső határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

| Építési övezet | Szintterületi mutató | Beépítettség (%) | Építménymagasság (m) | Zöldfel. arány(%) | Kialakítható telekterület (m2) | Kialakítható telekszélesség (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | legfeljebb | legfeljebb | legalább | legfeljebb | legalább | legalább | legfeljebb | legalább | legfeljebb | legalább |
| KEL1 | 0,5 | 30 | - | 6,0 | 2,5-3,0 | 50 | - | 720 | - | 16 |
| KEL2 | 0,25 | 15 | - | 5,0 (6,0) | 2,5-3,0 | 70 | - | 1000 | - | 16 |
| KEL3 | 0,30 | 15 | - | 5,0 | 2,5-3,0 | 70 | - | 800 | - | 20 |
| KEL4 | 0,25 | 15 | - | 5,0 | 2,5-3,0 | 70 | - | 1500 | - | 20 |
| KEL4-T | 0,45 | 15 | - | 6,0 | 2,5-3,0 | 70 | - | 2000 | - | 30 |
| KEL5 | 0,25 | 15 | - | 5,0 | 2,5-3,0 | 70 | - | 720 | - | 16 |
| Lke-6 | 0,5 | 25 | - | 6,5 | - | 50 | - | 720 | - | 16 |
| FL | 0,5 | 30 | - | 5,0-3,0 | 2,5-3,5 | 40 | - | 720 | 30 | 16 |
| TV | 1,0 | 50 | - | 5,0-6,0 | 3,5 | 30 | - | 720 | - | 16 |
| KV | 1,0 | 35 | - | 9,5 | 3,0 | 50 | - | 2000 | - | 25 |
| KG | 1,0 | 35 | 15 | 7,5 | 3,0 | 50 | 3000 | 1000 | - | 30 |
| IG | 1,0 | 35 | - | 9,0 | 2,5 | 30 | 20.000 | 3000 | - | 30 |
| ÜÜ | 0,40 | 15 | - | 6,0-10,0 | 3,0 | 70 | - | 5000 | - | 40 |
| ÜÜ-L | 0,40 | 15 | - | 6,0-10,0 | 3,0 | 50 | 20.000 | 3000 | - | 40 |
| S | 0,4 | 25 | - | 6,0-10,0 | 2,7 | 40 | - | 3000 | - | 40 |
| T | 0,1 | 10 | - | 6,0 | 2,7 | 80 | - | 5000 | - | - |
| B | 0,1 | 10 | - | 6,0 | 2,5 | - | 30.000 | 10.000 | - | - |
| H | 0,1 | 10+30 | - | 5,0 | 2,5 | - | - | 1000 | - | 40 |

## Beépítésre nem szánt területek

32. §

/1/	A település beépítésre nem szánt területei

a)	közlekedési- és közműelhelyezési,

b)	zöld-,

c)	erdő-,

d)	 mezőgazdasági,

e)	egyéb, vízmedrek és vízgazdálkodás területe

területhasználati módokhoz tartoznak.

### Közlekedési és közműelhelyezési területek – K övezet

33. §

/1/	A közlekedési és közműelhelyezési területek a településen

a)	közlekedési és közműelhelyezési terület (K) és

b)	fásított közlekedési terület (KF)

c) közműlétesítményt, közműépítményt befogadó telek övezete (KÖ-km jelű)

övezetbe sorolhatók.

/2/	A közlekedési és közműelhelyezési területeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk.

/3/

#### Közlekedési és közműelhelyezési terület - K övezet

34. §

/1/	A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

/2/	A közlekedési övezeteket a Szabályozási Terv K jellel tünteti fel.

/3/	A közlekedési és közműelhelyezési területen a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmények helyezhetők el.

/4/	Új közlekedési és közműelhelyezési (utcák, terek, gyalogos és kerékpár utak) övezet kialakításánál más előírás, illetve a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában az OTÉK szerinti szabályozási szélességű területet kell biztosítani.

/5/	Az országos közutak tervezési osztályba sorolását az ÚT 2-1.201:2001 sz. útügyi műszaki előírás alapján a közút kezelője határozza meg.

/6/	Az országos közutak védőtávolságain belül előírt területhasználati korlátok:

a)	Az országos közutak védőtávolságát érintő valamennyi beruházáshoz, továbbá a közutakkal határos intézményi, ipari, szolgáltató, vendéglátó, kereskedelmi létesítmény építéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges, önálló hírdetőberendezés nem létesíthető.

b)	Közmûvek belterületen a vonatkozó szakági elõírások alapján, külterületi útszakasz mellett az út területén kívül vezethetõk.

/7/	Kerítés és épület a külső Bécsi út (10. számú országos I. rendű főút)

a)	Kövesbérci út - Ürömi közigazgatási határ közötti szakaszán a kialakult állapotnak megfelelően,

b)	Kövesbérci út - Háziréti patak közötti szakaszán új beépítés esetén az úttengelytől mérve kerítés 20 m-re, épület 30 m-re helyezhető el.

/8/	A 11105 számú bekötő út a teljes közigazgatási területen belterületbe vonható, legkisebb csomóponti távolság 150 m. A kapcsolódó külterületen az úttengelytől mérve kerítés 20 m-re, épület 30 m-re helyezhető el.

/9/	A Budai út és a Szabályozási Terven feltüntetett, a Bécsi úti településrészt a község más területeivel összekötő tervezett települési főút (gyűjtőút) kategóriába sorolt útvonalak tervezési osztálya az ÚT 2-1.201:2001 alapján B.V.c.C – K.VI.C. Ezen útvonalak tengelyétől mérve a kapcsolódó külterületen - a Településszerkezeti Terven fejlesztendő területként jelölt területek kivételével - kerítés 20 m-re, épület 30 m-re helyezhető el.

Szabályozási szélessége a méretezés alapján általában 16 m, az Ürömi út és a Temető út közötti szakaszon - a vízelvezető árok helyszükséglete miatt – 18 m, illetve a szabályozási terven feltüntetett módon változó.

/10/	A Téglagyári út szabályozási szélessége a mellékelt méretezés alapján 16 m.

/11/	A település elõbbiekben nem említett útjainak tervezési osztályba sorolása az ÚT 2-1.201:2001 alapján B.VI.d.

/12/	A járművek elhelyezését új beépítés esetén az OTÉK 42. § alapján kell biztosítani. Közterületi parkolási lehetőséget kell kialakítani a Templom utca Fő utca - Iskola utca közötti szakaszán, a régi temetőnél, a Budai úton a meglévő kereskedelmi-szolgáltató funkciójú létesítményekhez kapcsolódóan, a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek parkolása közterületen azonban nem haladhatja meg a 2 órát.

/13/	Az övezetben öt beállóhelynél nagyobb kapacitású személygépkocsi-parkoló csak fásítottan létesíthető. 2-2 beállóhelyenként 1-1 közepes lombkoronájú fa ültetése kötelező;

/14/	A tervezett utak mellett kétoldali fasor telepítése kötelező, maximálisan 8-8 m-es tőtávolsággal, őshonos fafaj kertészeti változataiból kiválasztott faiskolai útsorfa alkalmazásával, a közlekedésbiztonsági szabályok figyelembe vételével.

/15/	A meglévő közterületek esetében, ahol a jelenlegi közlekedési felületek méretei csak aránytalanul nagy ráfordítások árán növelhetők a forgalmi szempontból egyébként szükséges mértékre, a biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai beavatkozásokkal kell biztosítani (pl.: lakó-pihenő övezet kialakítása a 20/1984.XII.21. KM rendeletnek megfelelően, forgalombiztonsági tükör elhelyezése, áthaladási elsőbbség szabályozása, stb.). A meglévő, kialakult közterületek szélességének - a védett településszerkezettel bíró településrészen lévők kivételével - legalább a 6,0 m szélességet, a meglévő magánutak szélességének legalább az 5,0 m szélességet el kell érnie, amennyiben azokról ingatlan kiszolgálása történik. Ennél keskenyebb megközelítési kapcsolattal bíró telekre építési engedély nem adható.

/16/

/17/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

#### Fásított közlekedési terület - KF övezet

35. §

/1/	A fásított közlekedési terület övezetéhez azok a közlekedési és közműelhelyezési célú területek tartoznak (a 31. § 1. pontjában megfogalmazottak szerint), amelyek egy része zöldfelület jelleggel alakítandó ki.

/2/	A fásított közlekedési övezeteket a Szabályozási Terv KF jellel tartalmazza.

/3/	A területen - a közlekedés építményein kívül - hírlap- és virágárusító pavilon helyezhető el.

/4/	Az övezetben

a)	a beépítettség nem lehet nagyobb 2 %-nál,

b)	a zöldfelület mértéke nem lehet kisebb 15 %-nál,

c)	a legnagyobb építménymagasság 3,50 m,

d)	az elhelyezhető építmény bruttó alapterülete nem lehet nagyobb 25 m2-nél.

/5/	Az övezetbe tartozó területeken a zöldfelületeket engedélyezett kertépítészeti tervek alapján kell kivitelezni.

/6/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

35/A. §

(1)	A KÖ-km jelű, telekigényes közműlétesítményt, közműépítményt befogadó övezetben közműlétesítmények, közműépítmények helyezhetők el (pl.: gázfogadó, zárt épített ivóvíztározó, szennyvízátemelő, házas-trafó).

(2)	A KÖ-km jelű övezetben a telekalakítás, terepszint alatti és terepszint feletti beépítés szabályait az adott közmű technológiája és védőtávolság igénye határozza meg.

### Zöldterület, zöldterületi létesítmények - KP övezet

36. §

/1/	A zöldterület a település belterületének beépítésre nem szánt, állandó növényzettel fedett, közhasználatú része (közpark).

/2/	A zöldterületek a településen a közpark övezetbe tartoznak, amelyeket a Szabályozási Terv KP jellel tünteti fel.

/3/	A zöldterületnek

a)	közútról, köztérről közvetlenül, valamint

b)	kerekesszékkel és gyermekkocsival is

megközelíthetőnek és használhatónak kell lennie.

/4/	A zöldterületen elhelyezhető:

a)	a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.),

b)	vendéglátó épület,

c)	a terület fenntartásához szükséges épület.

/5/	A zöldterületen épületek legfeljebb 2%-os beépítettséggel helyezhetők el.

/6/	A megengedett legnagyobb épületmagasság 4,0 m.

/7/	A közcélú zöldterületek (parkok, játszóterek) kialakítása engedélyezett tervek alapján történhet. A zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább 1-1 nagyméretű díszfa telepítése kötelező.

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

Zöldterület, zöldterületi létesítmények Z-kk övezete

36/A. §

(1) A Z-kk jelű övezet zöldterületi közkert, melyben elhelyezhetők a pihenést és a testedzést szolgáló építmények (pl.: sétaút, pihenőhely, gyermek játszóeszközök, tornapálya, utcabútorok). Az övezetben épület nem építhető, a beépítési mérték 0%.

(2) A legkisebb zöldfelületi arány a telek 65%-a. A zöldfelület, a közkert kertépítészeti terv alapján valósítandó meg.

### Erdőterület - E övezet

37. §

/1/	Az erdő területhez a település beépítésre nem szánt területének erdő céljára szolgáló része tartozik.

/2/	Az erdőterületek Pilisborosjenő területén az erdő rendeltetése szerint

a)	védelmi és

b)	egészségügyi-szociális, turisztikai

rendeltetésűek lehetnek.

/3/	A település területén lévő erdőkre - tekintettel arra, hogy a védelmi célú erdők a talajerózió elleni védelmet szolgálják - megközelíthetőség, turisztikai használat tekintetében, függetlenül rendeltetésüktől ugyanazok, az egészségügyi-szociális, turisztikai erdőkre vonatkozó szabályok érvényesek. A védő szerepkör betöltéséhez szükséges erdőművelési szabályokat a mindenkori erdőterv tartalmazza.

/4/	Az erdőterületeket a Szabályozási Terv E jellel tartalmazza.

/5/	A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.

/6/	Az erdő és a beépített és beépítésre szánt területek határán - ahol ilyet a beépítésre szánt terület nem tartalmaz - az erdő övezet területén biztosítani kell az erdő körüljárhatóságát, az üzemi és megkülönböztetett célú (tűzoltó, mentő, stb.) járművek számára.

/7/	Az erdő övezetben való építés engedélyezése során az építési engedélyezési eljárásba a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát, valamint az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Igazgatóságát is szakhatóságként be kell vonni.

/8/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

### Mezőgazdasági terület

38. §

/1/	A mezőgazdasági terület a település beépítésre nem szánt területének a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás, lakó és szállás építményei elhelyezése céljára szolgáló része.

A mezőgazdasági területek

- általános mezőgazdasági (M)

- kiskertes mezőgazdasági (MK) és

- mezőgazdasági major (MM)

övezetbe tartoznak.

#### Általános mezőgazdasági terület - M övezet

39. §

/1/	A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló mezőgazdasági terület az általános mezőgazdasági övezetbe tartozik, azokat a Szabályozási Terv M jellel tünteti fel.

/2/	Az övezetben a 6.§ /3/ pontjában és jelen § /3/ pontjában foglaltakon túlmenően építmények csak a szőlő művelési ágú telkeken helyezhetők el. A szőlő művelési ágba tartozó telken egy terepszint alatti építmény (pince) létesíthető legfeljebb 3 %-os „beépítettséggel”, de legfeljebb 30,0 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3,0 m homlokzatmagassággal.

/3/	Az övezetnek a 2. sz. mellékletben szabályozási terv készítésére kijelölt részein kerítés nem építhető.

/4/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

#### Mezőgazdasági major terület - MM övezet

40. §

/1/	A mezőgazdasági major övezet az állattenyésztés és a termékfeldolgozás és tárolás célját szolgáló épületek elhelyezését szolgálja, azokat a Szabályozási Terv MM jellel tünteti fel.

/2/	A mezőgazdasági major övezetben kizárólag az /1/ pontban foglalt célokat szolgáló épületek, továbbá a tulajdonos, a személyzet, céljára szolgáló legfeljebb egy lakás 20.000 m²-nél nagyobb telken helyezhetők el, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel, amelyből legfeljebb 1 % szolgálhatja lakás célját, legalább részleges közművesítés esetén.

/3/	A mezőgazdasági építmények homlokzatmagassága legfeljebb 5,0 m, különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,0 m lehet. Az épületek az OTÉK 29. § (5) pontjának megfelelő tájba illő magastetővel létesítendők.

/4/	Az övezetben a terepszint-alakítás megengedett legnagyobb mértéke 1,00 m.

/5/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók, állattartó épületre vonatkozó helyi rendelet, továbbá a hatályos egyéb hatályos jogszabályok szerint építhető.

#### Kiskertes mezőgazdasági terület - MK övezet

41. §

- A kiskertes mezőgazdasági területre vonatkozó szabályok a jelenleg ilyen felhasználású területeken alkalmazandók, új kiskertes mezőgazdasági területek jelen szabályzat hatálybalépését követően nem jelölhetők ki.

- A kiskertes mezőgazdasági terület elsősorban a szabadidő-eltöltésként gyakorolt növénytermesztés, kertművelés célját szolgálja.

- A kiskertes mezőgazdasági övezetet a Szabályozási Terv MK jellel tünteti fel.

- Az övezetben beépítetlen telken a telek területének 3 %-át meg nem haladó beépítettséggel, legfeljebb 30 m2 bruttó alapterületű földszintes (tetőtérbeépítés nélküli), legfeljebb 3,0 m építménymagasságú, illetőleg legfeljebb 5.0 m gerincmagasságú, a tájba illő, a földrészlet megműveléséhez szükséges - ideiglenes tartózkodásra alkalmas, illemhelyet és tisztálkodási lehetőséget is magában foglaló - gazdasági épület helyezhető el. A telken növénytermesztés céljára szolgáló fóliasátor, és növényház is elhelyezhető, az OTÉK 35. §-ában foglalt, az elő-, oldal- és hátsókertre vonatkozó szabályok betartásával.

- Az övezetben a meglévő épületek bruttó alapterülete legfeljebb 30 m2-ig bővíthető, a /4/ pontban foglaltak betartásával.

- Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

### Egyéb területek

42. §

/1/	A beépítésre nem szánt egyéb területek övezetéhez a vízmedrek és vízgazdálkodással kapcsolatos területek tartoznak.

#### Vízmedrek és vízgazdálkodás területe - VT övezet

43. §

/1/	A vízmedrek és vízgazdálkodás övezetébe

a)	a folyóvizek medrei és azok partjai,

b)	a vízbeszerzési és a vízgazdálkodással összefüggő létesítmények területei és azok védőterületei tartoznak.

/2/	Az övezetet a Szabályozási Terv VT jellel jelöli.

/3/	Az övezetben a 6.§ /3/ pontjában említetteken túlmenően általában csak a vízgazdálkodás építményei helyezhetők el, a külön jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott módon.

/4/	A VT övezetbe sorolt területek - a Borosjenői-patak és a Házi-réti patak medrén túlmenően - az alábbiak.

| Hrsz: | Létesítmény megnevezése: |
| --- | --- |
| 0135/2 | kút |
| 0135/9 | medence |
| 327/1 | kút |
| 53 | medence, gépház |
| 2416 és 2419 | medence |
| 2420, 2423/4 és 2424 | medence bővítési terület |

/5/ A VT övezetbe sorolt árkok, patakok, vízfolyások, vízmedrek (továbbiakban: vízmedrek) mellett mindkét oldalon a meder élétől számított 4-4 m széles fenntartási sávban kerítés nem létesíthető, a tulajdonosnak e sávban az illetékes szervek számára a medrekhez való hozzájutást biztosítani kell. A vízfolyások és a vízmedrek területét érintő beavatkozások csak vízjogi engedély alapján végezhetők.+

/6/	A Határréti-patak melletti ingatlanok esetében az építési engedélyezési eljárásba az illetékes vízügyi hatóságot be kell vonni, és a terveket a patak kezelőjével is véleményeztetni kell.

/7/	Az övezetbe sorolt területeken a 45. §-ban foglalt környezetvédelmi előírások alkalmazandók.

## Közműlétesítmények elhelyezése

44. §

/1/	A közműhálózatokat és közműlétesítményeket a vonatkozó szabványoknak, ágazati és eseti üzemeltetői előírásoknak megfelelően kell elhelyezni, ill. kialakítani, az adott szabályozási szélességeken belül.

/2/	A közművezetékek térszint alatti elrendezését az MSZ 7487/2-80. számú szabvány tartalmazza.

/3/	A tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét lehetőség szerint közterületen kell biztosítani. Ha ez nem oldható meg, a közművel a szomszédos magánterületen is elhelyezhetők, a szolgalmi jog bejegyzése mellett.

/4/	A település területén a beépített ingatlanok csapadékvize nem vezethető a szennyvízelvezető-hálózatba.

/5/	Transzformátorok elhelyezésének feltétele a közterületi megközelítési lehetőség.

/6/	A gázvezetékek biztonsági övezetét az MSZ 7048/3 szabvány határozza meg. A gázvezetékek biztonsági övezetét az MSZ 7048-2:1983 szabvány határozza meg:

- kisnyomású vezeték védőtávolsága épülettől: 2 m

- középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől: 4 m

- nagy középnyomású vezeték védőtávolsága épülettől: 5 m

/7/	A gáznyomásszabályzó állomások védőtávolságát az MSZ 11414/2. számú szabvány tartalmazza.

/8/	A középnyomású hálózatról megtáplált házi nyomásszabályzókat az épületek udvarán, vagy az épületek alárendelt homlokzatán kell elhelyezni.

/9/	A járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelményekre fokozott  figyelmet kell fordítani.

/10/	A szükséges védőtávolságok hiányában működő elektromos légvezetékeket a település belterületén szabályszerű megoldású földkábelekre kell cserélni.

/11/Az elektromos és távközlési vezetékek a 6,0 m-t el nem érő szélességű közlekedési és közműelhelyezési területeken, továbbá a nyúlványos (nyeles) telkek nyúlványain csak földkábeles megoldással létesíthetők. Az elektromos és távközlési vezetékek a 6 m-t el nem érő szélességű közlekedési és közműelhelyezési területeken, továbbá a nyúlványos (nyeles) telek nyúlványain csak földkábeles megoldással létesíthetők.

Villamosenergia kábel védőtávolsága épülettől: 0,5 m.

/12/	A jelen rendelet hatályba lépése során, vagy azt követően beépíthetővé váló területeken az elektromos és távközlési vezetékek csak földkábeles megoldással készülhetnek.

(13) 	Vízvezetékek előírt védőtávolsága épülettől: DN 3000 mm-ig 3 m

Vízelvezetés védőtávolsága épülettől: gravitációs csatornánál 3 m, nyitott szelvénynél

7 m.

(14)	A településen tervezett és meglévő közműhálózatok és műtárgyak:

    - vízellátás

    - szennyvízelvezetés

    - csapadékvíz-elvezetés

    - gázellátás

    - villamosenergia-ellátás

    - hírközlés

## Környezetvédelem

45. §

/1/	Vízminőség-védelem

a)	A település teljes területe a felszín alatti víz minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet meghatározása szerintikiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területekhez tartozik.

b)	Az élő vízfolyásba - Borosjenői-patak, Házi-réti patak - történő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni, újak létesítése tilos. A csatornázatlan, már beépült belterületeken a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről zárt tárolóval, rendszeres szippantással és a szennyvíztisztítóba történő szállítással a csatorna megépüléséig gondoskodni kell.

c)	Szennyvíztisztító bővítése, vagy létesítése teljes biológiai technológiával indokolt, a szükséges védőtávolság területtakarékos kijelölésével.

d)	Az elvezetett csapadékvíz minősége feleljen meg a 3/1984. (II. 7.) OVH rendelkezésnek, a közcsatornába vezetett szennyvíz minősége pedig a 4/1984. (II. 7) OVH rendelkezés II/2. kategóriájú határértékeinek

e)	A kereskedelmi-gazdasági területeken a technológia függvényében és az illetékes környezetvédelmi hatóság szakvéleménye alapján az ipari előtisztítást elő kell írni.

f)	A mezőgazdasági művelésű területeken a felhasznált kemikáliák (növényvédő- és tápanyag-utánpótló szerek) fajtáját és mennyiségét a Polgármesteri Hivatalnak évenként be kell jelenteni.

g)    A településen a vízbázisok, a távlati vízbázisok,valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. Az előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőterületen a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet 8.§ (7) bekezdésében foglaltakat kell betartani.”

/2/	Levegőtisztaság-védelem

a)	A környezeti és levegőminőségi adottságok megőrzése, javítása érdekében a község területén a hatályos levegőtisztaság-védelmi előírások (a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet, valamint a 14/2001. (V. 9.) KÖM-EÜM-FVM együttes rendelet) betartása kötelező.

b)	Új légszennyező források telepítése, üzembe helyezése, üzemeltetése csak az elérhető legjobb technika alkalmazásával valósítható meg.

c)	A vonatkozó határértékeket meghaladó légszennyezést előidéző emissziós forrás a területen nem létesíthető. A külső térbe kijutó bűzt okozó tevékenység nem végezhető

d)	A nyersanyaglelőhely - bánya - (B) övezetben a porszennyezés hatásának csökkentése érdekében a terület határán, a telken belül előfásítással kialakított védősávot kell kialakítani, az /5/ e) pontban megfogalmazott módon. A területen csak a legkevésbé porszennyező hatású kitermelési technológia engedélyezhető.

/3/	Talajvédelem

a)	A mezőgazdasági művelésű területeken a talajeróziós károk csökkentése érdekében a lejtőre merőleges művelési mód javasolt.

b)	A talajeróziós károk megszüntetése érdekében - a terven feltüntetett módon - övárok létesítése szükséges. Az övárkot részletes továbbtervezés alapján és tájrendezési szempontok (tájba illesztés, tájfásítás) figyelembevételével kell kialakítani.

/4/	Zaj-és rezgésvédelem

a)	Pilisborosjenő területén (kivéve (b) pont) a területfelhasználás típusától függetlenül az üdülőterületre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi előírások érvényesek, a 4/1984. (I. 23.) EüM. rendelet szerint.

b)	A Bécsi út melletti településrészen a laza beépítésű lakó- és intézményterületre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi határértékeket kell betartani.

/5/	Táj- és természetvédelem

a)	A Duna-Ipoly Nemzeti Park határán a természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény értelmében védőövezet kerül kijelölésre, amely védőövezet Pilisborosjenő területén a Nemzeti Park határán lévő 100 méteres sávra, vagy ennél nagyobb telek esetén legalább egy telekméretű sávra terjed ki. A védőövezeten belül bármely építési engedélyezési eljárás esetén a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságát véleményező szakhatóságként be kell vonni.

b)	A mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő vegyszerhasználat megengedhető mértékének megállapításához a Nemzeti Park Igazgatóságának előzetes engedélye szükséges.

c)	A tervezett kereskedelmi-szolgáltató (KG) területeken az előírt minimális zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy ebből a lakó-, az erdő- és a közpark-területekkel határos telekhatáron legalább 5,0 m-es védő zöldsáv keletkezzen.

d)	Védő zöldsáv kialakítása szükséges a sportterületek (S) és az üdülő övezetek (ÜÜ) lakóterülettel határos részén, minimálisan 5,0 m-es sávban, továbbá a kereskedelmi, szolgáltató (KG) övezet lakóterülettel határos részén legalább 15,0 m-es sávban. A védő zöldsávot háromszintes növényállományból és honos fajokból - vagy azok termesztett változataiból - kell kialakítani.

e)	A zöldfelületek kialakításánál a telepítésre kerülő fajokat úgy kell megválasztani- a kedvező táji, természeti adottságok megőrzése, hangsúlyozása miatt - a felhasznált fásszárú növények legalább 50 %-a honos fajokból, vagy azok termesztett fajtáiból kerüljön ki.

- A - legális és illegális - hulladék-lerakóhelyek és felhagyott bányák rekultiválását, területükön erdő létesítését meg kell valósítani. A 022., 024 Hrsz. alatti rekultivált területre a Képviselő-testület 110/1995. (VIII. 31.) sz. határozatának megfelelően 2045-ig tartó építési tilalmat kell elrendelni.

- A település területén lévő vízfolyások, vízmosások, övárkok menti természetes, illetve természetközeli vegetáció megőrzendő. Védettségüket helyi rendelettel kell biztosítani, amely rögzíti a védettségre vonatkozó egyedi szabályokat (fakivágás, telepítés, növényvédőszerek használata), valamint az építéssel kapcsolatos korlátokat.

## A nemzeti kulturális örökség védelme

46. §

/1/	A településen műemlék a római katolikus templom, valamint a rendház.

/2/	A műemlék együtteshez tartozó műemléki környezet lehatárolását a Szabályozási Terv tartalmazza.

/3/	A műemlékek és a műemléki környezet tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv rendelkezései tartandók be.

/4/	A régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Tv. (Ötv.) értelmében ex lege általános védelmet élveznek. A régészeti lelőhelyek területén végzendő bármilyen építési, vagy más földmunka, illetve telekalakítás esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal területileg illetékes irodáját szakhatóságként meg kell keresni, az Öv. Törvény 63. § (4) bekezdése alapján.

/5/	Régészeti lelőhelyek területén való építkezés időpontját, ütemezését egyeztetni kell az illetékes hatósággal.

/6/	Amennyiben az ismert régészeti lelőhelyeken kívül földmunkák során régészeti lelőhely nyomai és/vagy régészeti leletek (pl. agyagedény töredékek, ember-, vagy állatcsontok, stb.) kerülnek elő, az Ötv. 24.¡-ában foglaltak szerint kell eljárni, és értesíteni kell a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságát.

## Települési értékvédelem, településkép

47. §

/1/	A település épített környezeti értékeinek védelme érdekében helyi területi védelem alá tartozik a településközpont vegyes és a falusias lakóterület területfelhasználási módú területrész településszerkezete. E területeken a közterületi határvonal megváltoztatása, a telekalakítás, valamint az építés és bontás érdekében elvi engedély kérése kötelező. Az elvi engedélyezés során a Települési Értékvédelmi Tervtanács véleményét ki kell kérni. A Tervtanács megalakulásáig az elvi engedélyezés során a település főépítészének véleményét kell kikérni.

/2/	A településszerkezeti szempontból védett településrészeken a felszíni vízelvezetést az útburkolat megfelelő kialakításával, a közterület igénybevételével kell megoldani.

/3/	Helyi egyedi védelem alá tartoznak az alábbi ingatlanok, illetve a rajtuk álló épületek

cím						hrsz.

a)	Szent Donát utca 63.			2395

b)	Fő utca 49.				138

c)	Fő utca 51.				129

d)	Fő utca 61.-63.-65.			121/3, 120, 119

e)	Budai út páros oldalának ingatlanjai a Kossuth tér 2.- Bodza utca közötti szakaszon

f)	Budai út 64. 				170/3

g)	Mester utca 2. 			371

h)	Mester utca 7.- 9.- 11.		365, 364, 363/1

i)	Steinheim utca 3.- 5.- 7.		236, 237, 238

j)	József A. utca - Kántor utca sarok	444, 445, 446

k)	Templom utca - Fő utca sarok	399

l)	Iskola utca 8.- 12.			504/4, 503/1

/4/	Helyi egyedi védelem alá tartoznak továbbá az alábbi, közterületeken, vagy külterületeken lévő építmények:

a)	Falualapítási emlékmű		391/3

b)	Szent Rozália kápolna		015/3

c)	Kálvária				086/2

d)	Szent Vendel emlékmű		098/1

e)	Szent Donát emlékmű		21 (úton)

f)	Kőkereszt (Külső-Budai út)		015/4 (úton)

g)	Kőkereszt (Magas-erdő)		092 (úton)

h)	Kőhíd				387 (úton)

/5/	A helyi védelem alá tartozó építményekre vonatkozóan az /1/ pontban foglalt szabályokat kell betartani.

/6/	A település teljes területén a beépítésre szánt övezetekben – a KEL4, KEL4-T, IG és a S övezetek kivételével –, valamint az MM övezetben épületek csak magas tetővel engedélyezhetők, 35-45 fok közötti hajlásszöggel, továbbá a KEL-4 övezettel szomszédos KV területeken a magastető hajlásszöge a KEL-4 övezetre előírttal azonos lehet.

/7/	A magastetős épületek pikkelyszerű, vagy ehhez hasonló megjelenésű fedéssel engedélyezhetők, a piros és a barna szín árnyalataiban.

/8/	A lakóépületek homlokzatfelülete legalább 50 %-ban vakolt felületképzéssel alakítandó ki, a fehér, a halványsárga és a halványzöld, valamint a világos drapp árnyalataival színezve.

/9/	A TV és FL övezetekben az oldalhatáron álló beépítéssel létesülõ épületek gerincvonala az utcavonalra merõleges, a zártsorú, vagy hézagosan zártsorúaknál az utcavonallal párhuzamos lehet.

## Sajátos rendelkezések a hatálybalépést követően beépíthetővé váló területekre

48. §

- Azokon a területeken, amelyek jelen szabályzat hatálybalépését megelőzően nem tartoztak a beépített területekhez, az egyes övezetekre előírt szabályokon kívül az alábbi szabályok is betartandók:

  - Közműhálózatok építése csak jóváhagyott engedélyezési tervek alapján történhet.

  - A közműhálózatok építése előtt a jóváhagyott útépítési terveknek megfelelően ki kell alakítani a közlekedési pályák tervezett földműveit.

  - A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a felszíni vízelvezető-rendszerre és a szivárgó-rendszerre vonatkozó tervekben kell meghatározni.

  - A területen a külső térbe kijutó, bűzt okozó tevékenység nem végezhető.

  - Építkezések megkezdése előtt a felső talajréteget szakszerűen le kell termelni és deponálni. A deponált termőtalaj legfeljebb fél évig tárolható, majd azt kizárólag zöldfelületek kialakításánál kell felhasználni.

  - A feltöltésként veszélyes anyag nem használható. A munka megkezdése előtt a feltöltésre szánt anyagot az illetékes talajvédelmi szakhatósággal véleményeztetni kell.

  - A területen a területfelhasználás típusától függetlenül az üdülőterületekre vonatkozó zaj- és rezgésvédelmi előírások érvényesek, a 4/1984. (I. 23.) EüM. rendelet szerint.

  - Az egyes övezetekben csak a tevékenység során helyben keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása megengedett.

  - Vízfolyások természetes és természetközeli állapotú partjait, a vizes élőhelyek védelme érdekében, meg kell őrizni, vízépítési munkálatok során természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni.

  - A Határréti-árok mentén található természetes vegetáció, patak menti zöldsáv megőrzendő.

  - A területen az erdészeti törvény hatálya alá nem tartozó faállománnyal borított területeken (1996. évi LIV. tv 4. §) és a 10 cm törzsátmérőjűnél nagyobb fa kivágása – kivéve gyümölcsfa – csak a fák védelméről szóló 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendeletnek megfelelő jegyzői engedély alapján történhet. Az egyéb erdő vagy fásított terület - az erdőtörvény értelmében - az Állami Erdészeti Szolgálat az engedélyező.

  - A 10 cm törzsátmérőjűnél nagyobb fa kivágása esetén, a törzsátmérőt 25%-kal meghaladó fapótlásról, vagy az ingatlanon belül, vagy az Önkormányzat által megjelölt közterületen, gondoskodni kell.

  - A területen telkenként csak 1 m2-nél kisebb összfelületű hirdető-berendezés, cég- és címtábla helyezhető el.

  - A terület telkein az előkert mérete általában 5-10 m közötti lehet. 10 m-nél nagyobb csak akkor lehet, ha a terepviszonyok, vagy a telek formája miatt a telken lakóépület ésszerűen nem lenne elhelyezhető.

- A Téglagyári út mellett a 038 hrsz.-ú telken megkezdett bányaművelés folytatható. 
A bányaművelés folytatásának időszakában a B építési övezetre vonatkozó előírások, a bányaművelés befejezésére vonatkozó hatósági engedély hatálybalépésének időpontja után pedig a KEL4 és KEL4-T, továbbá a KV építési övezetekre,
 továbbá a K övezetre előírt szabályok tartandók be.
A területen az építési engedélyezési dokumentációhoz részletes talajmechanikai szakvéleményt kell csatolni.

49. §

## Változtatási tilalom

50. §

/1/	Változtatási tilalom lép majd érvénybe mindazon területekre, amelyekre Szabályozási Terv készítésének megindításáról születik képviselő-testületi határozat, a terv elkészítésének idejére. A tervezés megindításáról szóló határozattal egy időben a változtatási tilalom hatálybalépéséről a Képviselő-testület rendeletet alkot.

## Elővásárlási jog

51. §

/1/	Az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az Étv. 25 § (1) és (2) pontja alapján

a)	a településközpont vegyes övezetbe sorolt ingatlanok

b)	a falusias lakóövezetbe sorolt beépítetlen telkek, valamint

esetében.

/2/	Az elővásárlási jog alapításának célja a tervezett településrendezési intézkedések végrehajthatóságának biztosítása, a Településszerkezeti Tervben megjelölt célok - a település közintézményeinek, kereskedelmi, szolgáltató hálózatának fejlesztése.

/3/	Az elővásárlási jog gyakorlása során az Étv. 25. § 4-6. pontja szerint jár el.

## Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

52. §

/1/	Az Étv. 27. § alapján a jelen szabályzat 34. § /15/ és /16/ pontjában, illetve a Szabályozási Tervben foglalt, továbbá a fejlesztendő területekre készítendő Szabályozási Tervek, valamint Rehabilitációs Szabályozási Tervek szerinti esetekben, amikor a település egyes részeit érintő kiszolgáló és lakóút (a továbbiakban kiszolgáló út) létesítése, bővítése vagy szabályozása, az építésügyi hatóság az ingatlannak a kiszolgáló út céljára szükséges részét kisajátítási eljárás nélkül – a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett – a települési önkormányzat javára igénybe veheti, és lejegyezheti, amihez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.

/2/	A településen a szabályozási tervben foglalt útszélesítések érdekében az 1. sz. függelékben felsorolt ingatlanokra kell a Képviselő-testületnek döntést hoznia.

/3/	A lejegyzést a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell végrehajtani.

## Útépítési és közművesítés hozzájárulás

53. §

A jelen Helyi Építési Szabályzatban, illetőleg a Szabályozási Tervben, valamint a készítendő Rehabilitációs és egyéb Szabályozási Tervekben az újonnan beépítésre kerülő területekre előírt kiszolgáló és lakóutakat és a közműveket, közterületi létesítményeket, növényzetet legkésőbb az általuk kiszolgált építmények engedélyezéséig meg kell valósítani. A közterülettel szomszédos telekhatárokon létesített támfalakat a közterület felőli oldalon terméskő burkolattal kell ellátni.

## Települési Tervtanács

54. §

/1/	A védett objektumokra érvényes különleges követelményeket az Önkormányzat az Étv. 6 § (7) bekezdése, valamint a 40/1999. (IV. 23.) FVM sz. rendelet alapján a terveket véleményező, önkormányzati, szakmai, és társadalmi résztvevőkből álló Települési Tervtanács felállításával, valamint egyes erre alkalmas esetekben - pl. közterületi utcabútorok, köztárgyak, és más, a képző-, vagy iparművészetek tárgykörébe sorolható objektumok esetén, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus általi zsűriztetéssel juttatja érvényre.

/2/	A Települési Tervtanács működésének részletes szabályait a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

Települési Értékvédelmi Támogatási Alap

55. §

/1/	A védett objektumok, épületek és területek értékőrző megújításához, a rehabilitációhoz nyújtott támogatásokról az önkormányzat az Étv. 50. § (1) d) pontja alapján Települési Értékvédelmi Támogatási Alapot hoz létre, amelynek forrása az építésrendészeti bírság önkormányzatra jutó összegének meghatározott része, odaítéléséről pedig - pályázati rendszer keretében - a képviselőtestület szakértőkkel kiegészített illetékes bizottsága(i) dönthet(nek).

/2/	A Települési Értékvédelmi Támogatási Alap működésének részletes szabályait a Képviselő-testület külön rendeletben állapítja meg.

## Záró rendelkezések

56. §

/1/	Jelen Helyi Építési Szabályzat 2002. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kezdve alkalmazni kell.

/2/	Jelen Helyi Építési Szabályzat, valamint a Szabályozási Terv és a „fejlesztendő terület” jelleg megváltoztatása érdekében a Településszerkezeti Terv módosítása csak a Település Képviselő-testületének határozata alapján indított, az Étv. és az OTÉK előírásai szerint lefolytatott eljárások keretében lehetséges.

/3/	Az /1/ pontban foglalt időponttól kezdődően Pilisborosjenő Önkormányzatának 1/1997. (I. 9.) KT sz. rendelete Pilisborosjenő község helyi építési előírásairól és egyes építési munkák engedélyezéséről hatályát veszti.

/4/	A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai alapján a jegyző gondoskodik.

Küller János					            Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes 
polgármester						                      jegyző

Kiadmány hiteléül:

Keresztény Anikó s.k.

jegyző

Pilisborosjenő, 2010. július 12.

17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelettel egybeszerkesztette: Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea jegyző 2012.09.05.

## 1. sz. függelék

### A Pilisborosjenő Szabályozási Tervén kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok tájékoztató listája

167, 169/1, 194, 0124/2, 038, 039/1, 042, 013/7, 013/22, 013/32, 013/33, 013/34, 013/22, 030, 02/1, 027/1, 027/2, 018/2, 015/22, 015/23, 015/24

# Footnotes

Módosította a 9/2004.(III.15.) Kt. rendelet 1. § - a,

hatályos: 2004. április 5. napjától

Beépítette a 9/2004.(III.15.) Kt. rendelet 2. § - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Beépítette a 17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05. napjától)

Beiktatta a 49/2004. (XII.31.) Kt rendelet; Hatályon kívül helyezte a 15/2005.(VIII.15.) Kt rendelet 1.§ -a, hatálytalan: 2005. augusztus 15. napjától

Beiktatta a 49/2004. (XII.31.) Kt. rendelet, hatályos 2004.12.31. napjától.

Hatályon kívül helyezte a 15/2005. (VIII.15.) Kt. rendelet, hatályos 2005.08.15. napjától.

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 1. §-a, hatálytalan: 2002. december 31. napjától

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 1. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Hatályon kívül helyezte a 20./2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 2. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 3. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Módosította a 17/2012. (VII.4.) (hatályos: 2012.09.05.) Önk. számú rendelet.

Beiktatta a 9/2004.(III.15.) Kt. rendelet 6. § -a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 4. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 5. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 6. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 7. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 9/2004.(III.15.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Módosította a 9/2004.(III.15.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Beiktatta a 9/2004.(III.15.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Beiktatta a 9/2004.(III.15.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Beiktatta a 9/2004.(III.15.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 8. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 9. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 10. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 11. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Beiktatta 34/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet 1.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Beiktatta a 34/2004.(VIII.20.) Kt. rendelet 1.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Beiktatta a 17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05.) Önk. számú rendelet

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 12. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 13. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31) Kt. rendelet 14. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Beiktatta a 14/2012. (hatályos: 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelet

Beiktatta a 17/2012. (hatályos 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelet

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 15. §-a, hatálytalan 2002. december 31. napjától

A bekezdés utolsó mondatának szövegét módosította 9/2004.(III.15.) Kt. rendelet 5.§ -a, hatályos 2004. április 5. napjától

A 34. § (15) bekezdésének eredeti utolsó mondatát a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte, hatálytalan 2002. december 31. napjától

Hatályon kívül helyezte a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 17. §-a, hatálytalan 2002. december 31. napjától

Beiktatta a 17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelet

Beiktatta a 17/2012. (VII.4.) (hatályos 2012.09.05. napjától) Önk. számú rendelet

Módosította a 20/2002. (XI. 31.) Kt. rendelet 18. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 19. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Szövegét módosította és kiegészítette a 34/2004.(VIII.20.) Kt rendelet 2. § - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Szövegét kiegészítette a 34/2004.(VIII.20.) Kt rendelet 3.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Szövegét kiegészítette a 34/2004.(VIII.20.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Beiktatta a 34/2004.(VIII.20.) Kt rendelet 5.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Beiktatta a 34/2004.(VIII.20.) Kt rendelet 4.§ - a, hatályos 2004. augusztus 20. napjától

Beiktatta a 9/2004.(III.15.) Kt. rendelet 6.§ - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Hatályon kívül helyezte a 20./2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 20. §-a, hatálytalan 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 21. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Szövegét módosította a 9/2004.(III.15.). Kt. rendelet 7. § - a, hatályos: 2004. április 5. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 23. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 24. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 24. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától

Módosította a 20/2002. (XII. 31.) Kt. rendelet 24. §-a, hatályos 2002. december 31. napjától